## Slide 1: Design électronique
1er février 2023
Meven Ricchieri
Tube Pitot déporté
Présentation

## Slide 2: Table des matières
Introduction
Présentation des composants
Conclusion
Questions
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 3: Introduction
Changements depuis pré-étude:
  Source d’alimentation
  Régulation de tension
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 4: Générateur
Moteur DC RF-370A-15370
  10,7ohm
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 5: Générateur
Frein moteur
Lecture de la tension
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 6: Piles rechargeables
4x Piles AA Ni-MH de 1,2V
  En parallèle
  2700mAh
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 7: Alimentations
Alimentation Buck 173950536
  Iout = 500mA
  Vout = 5V
  Vin min = 6,5V
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 8: Alimentations
Alimentation linéaire
  Iout = 300mA
  Vout = 3.3V
  VDO = 0.125V
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 9: Capteur de pressions différentielles
Capteur HSCMRRN001PD2A3
  Plage de pression : ±1psi
  Plage de mesure : 10% - 90%
  Précision : ±1%
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 10: Centrale inertielle
IMU ICM-42670-P
  6-Axes
    3 Gyroscopes
    3 Accéléromètres
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 11: Module Bluetooth
Module RN4678-V/100
  Modes : BLE, Classic, Dual
  UART : 115’200 Bauds
  Débit LE: up to 7 kB/s
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 12: Microcontrôleur
MCU : PIC32MX130F064B-I/SS
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 13: Microcontrôleur
MCU : PIC32MX130F064B-I/SS
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 14: Microcontrôleur
  Oscillateur ECS-2033-147,4-BN
    Fréquence : 14’7456MHz
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri
  Circuit de reset et de programmation

## Slide 15: Autres blocs simples
  Connecteur USB-C
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri
  Pull-up I2C
  LED de signalisation

## Slide 16: Conclusion
Prochaines étapes
  Corriger les éventuelles erreurs
  Réalisation du PCB
  Design mécanique
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri

## Slide 17: Questions
1 février 2023
Tube Pitot déporté
M.Ricchieri